|  | Lavita (Ю. Корея) +7(701)7999-268, +7(777)220-27-74 pipes@flex.kz, www.flex.kz Айдар (г.Алматы) http://lavita21.com/russian/sub02_04.html |
| --- | --- |

Гофрированная нержавеющая труба в Системах автоматического водяного спринклерного пожаротушения

Гофрированная нержавеющая труба различных диаметров (15, 20, 25 и 32 мм) и латунные муфты (фитинги) для изготовления гибких «концевиков» в системах автоматического водяного спринклерного пожаротушения.

Подтверждается имеющимся заключением ВНИИПО РФ. А так же согласовано с «Главным Управлением Противопожарной Службы РФ» и «Государственной Противопожарной Службы» «Агентства Республики Казахстан по Чрезвычайным Ситуациям».

Изделие представляет собой, отрезок гофрированной трубы из нержавеющей стали, с толщиной стенки 0.3 мм любой необходимой длины и двух латунных фитингов. Один фитинг с внутренней резьбой для подсоединения спринклера, другой, с наружной или внутренней резьбой, для подсоединения к питающему трубопроводу.

Изделие легко гнется безо всяких приспособлений, не нарушая своего проходного сечения и не вызывая микротрещин и механических напряжений в металле.

Из-за оригинальной конструкции фитингов монтаж изделия занимает очень короткое время при высокой надежности работ и не требует высокой квалификации монтажников.

Гибкие подводки, предлагаемые нашей компанией, незаменимы при установке спринклеров в подвесные потолки, в места со сложными условиями монтажа, а также в помещениях, где по регламенту строительных работ запрещена сварка.

Примеры монтажа автоматической системы пожаротушения с использованием гибкого трубопровода LAVITA:

Труба поставляется в бухтах

15А длиной по 50м,

20А длиной по 30м,

25А длиной по 30м,

32А длиной по 20м.

Для монтажа изделия не требуется никаких специальных инструментов, кроме обыкновенного трубореза или болгарки.

Гибкая подводка LAVITA применяется при монтаже автоматических систем водяного пожаротушения в жилых, производственных, офисных и торговых площадях, в подземных автостоянках, в многоярусных гаражах и паркингах.

Применение трубопровода LAVITA в качестве гибких подводок в автоматических системах пожаротушения согласовано с «Главным Управлением Противопожарной Службы РФ» и «Государственной Противопожарной Службы» «Агентства Республики Казахстан по Чрезвычайным Ситуациям».